产品名称：迈克尔逊干涉仪 干涉仪 产品型号：TP-WMG-1 迈克尔逊干涉仪 干涉仪 型号：TP-WMG-1 TP-WMG-1型迈克尔逊干涉仪是我公司新近研制开发的用于高等院校和科研所验证相关物理光学实验的仪器。该仪器采用平台式铸铁底座，有效地提高了仪器的稳定性。 技术参数： 主要性能指标： 动镜移动精度（微调）：0.0004mm 动镜移动精度（粗调）：0.01mm 动镜移动距离（微调）：1mm 动镜移动距离（粗调）：12mm 分束板和补偿板平面度：≤1/20λ 激光输出功率：0.8-1mW 系统成套性： 迈克尔逊干涉仪主机 He-Ne激光器 一维可调升降底座等 可选附件： 低压钠灯 白光源 气室部件（气室、压力表、压气球） 法布里珀罗标准具 主要特点： 可开设实验： 观察点光源非定域干涉 观察等倾干涉条纹 观察等厚干涉条纹 观察白光干涉现象 测定光源或滤光片的波长（例：He-Ne激光、钠光） 测定钠黄双线波长差 测量透明介质薄片折射率 测量透明气体折射率