产品名称：安全阀密闭测试台 产品型号：HADTA100-32 安全阀密闭测试台 型号：HADTA100-32 一、HADTA100-32安全阀密闭测试台特点及用途 本试验台参照德国同类产品及GB4981进行设计、制造，适用于直通法兰联结式阀门进厂、入库前或修研后安装前进行密闭试验。适用于GB4981的壳体试验、密封试验(低压密封试验及高压密封试验）及上密封试验（ISO5208），避免不合格阀门混入施工现场。 另外，本型号试验台在W100-32基础上增加了安全阀调试功能，使安全阀调试过程更方便、快捷。 特点：操作简单，安全可靠，测试灵敏。 二、HADTA100-32安全阀密闭测试台主要技术参数 被测阀门公称通径ＤＮ：20-300毫米法兰联结阀 最大测试压力ＰＮ：不大于32MPa 额定电压 ：交流380V 额定功率 ：4KW 控制线路电压：交流220V 液压用油 ：N32或N46号液压油 油路系统压力：不大于25MPa 油温最高不超过60℃，最低不低于15℃ 试验介质：水（允许加防锈剂）、煤油或粘度不大于水的其他介质； 试验温度（环境温度）：5℃～40℃ 最大夹持法兰厚度：90mm 最大夹持法兰直径：550mm 最大抱紧力：40(T) 底面最大尺寸：910×2400(平方毫米) 注：在下列情况下启动计时： ⑴、当测试压力不到32MPa时，直接闭合保压开关。 ⑵、当测试压力达到32MPa时，计时自动开启。 当测试压力PN小于32MPa时，用如下方法计算允许测试阀门通径：DN平方×PN≤500000（PN：MPa，DN：mm） DN（mm） ≤100 150 200 250 300 PN（MPa） ≤31.5 14 7.8 5.0 3.5 四、注意事项 1、定期更换液压油 液压油需要定期检查和更换；液压油的情况应经常加以注意和检查。更换液压油的期限一般一年更换一次；当由于进水、高温、高湿、灰尘多时，应缩短换油周期。 方法：打开放油堵放油,然后打开油箱上盖,对注油过滤网（120目）、入口过滤器进行清洗。对油箱底清理。 2、经常清洗过滤器（定期）。 3、注意油位，保持油位。 4、在油泵起动和停止时，应把压力调整开关调到最小。 5、油管内最高压力小于25MPa。高压水管，管内最大压力可达32MPa。因此，当系统需维护时，必须停机维护。首次开机时，所有人员应不面对高压水管。 6、增压油缸部分有两个单向阀一定要定期清理，防止因杂质进入单向阀而导致不能保压。工作台下方水箱应经常清理，防止水太脏而影响测试效果。 7、外露油管、水管不允许承受外来冲击。 8、首次联接电源，应打开电器箱盖，调整好电机转向（从电机风扇端看，电机轴顺时针旋转为正确转向）。 9、关停电源时应把液压系统压力调低到2MPa以下。 10、电源为三相四线制，即四根电源线中三根接火线，相电压380V。另一根必须接零线（而不是接地线），三根火线相对零线电压220V。