人工气候箱主要特点介绍

推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验，通过不断潜心研究，破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷（大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行），它与一般光照培养箱/人工气候箱相比，更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。

1、长时间连续运行  2、光照度自动控制

3、无线报警系统    4、CO2浓度监测与控制

◆人性化设计

●无氟设计，使你始终走在健康生活的前*。

● 人性化触摸按键，菜单式操作，直观明了，多个参数可同屏显示。

● 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条，便于工作室消毒与清洗。

◆智能化控制技术

● 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化，也可模拟大自然多方向性光源。

● 用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。

● 循环风速大小自动控制，可避免试验过程中由于循环风速过快而吹倒植物幼苗。

◆智能化多段可编程控制

● 程序控制温度、湿度、光照度、时间和升温速率，并可进行多段梯度程序控制，使复杂的试验过程简化，真正实现自动控制和运行。

◆连续运行技术

● 两套进口压缩机自动轮流切换，确保植物培育长时间运行不发生故障，突破现有光照培养箱/人工气候箱无法长时间运行的缺陷。

◆自我诊断功能

● 当光照箱或人工气候箱发生故障时，液晶显示屏出现故障信息，运行故障一目了然。

◆安全功能

● 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。

● 温度偏高或偏低报警。

◆CO 2 浓度监测与控制（选配）(CO 2 控制范围0~10%)

● 对于植物光照培养，红外传感器是个理想的选择，因为红外传感器的CO 2 浓度的恢复是不受温度和湿度的影响，对CO 2 浓度的变化，红外传感器几秒内就可做出响应，控制精度准确可靠。

◆CO 2 控制范围（选配）

I: 0~1%，II: 0~2%，III: 0~10%(三选一)